## Slide 1
SF
SafeFinder
xAPI 국제표준 기반 행동 예측형 치매 돌봄·가족지원 통합 솔루션
"사후 수색이 아닌, 사전 차단" — 스마트 트래커 복합 안심존 & 노인돌봄 관제 시스템
팀 안심동행 | 방효식(팀장) · 이동엽 · 정영호 · 이광열
2026. 07 · 중간발표 (8분)

## Slide 2
문제 인식 — 왜 지금 SafeFinder인가
보건복지부 법정 통계·한일 양국 조사 기반 문제 정의
기획능력
9.25%
국내 65세+ 치매 유병률 2026년 환자 100만 명 돌파
15,502건
2024년 한국 치매 실종 신고 전체 실종의 31%
3.3만 건+
한·일 연간 실종 위험 합산 (일본 18,121명)
80%
사망사고가 마지막 확인 장소 5km 이내에서 발생
기존 제품이 실패하는 두 개의 병목
① 충전 부담 → 사용 포기
기존 배회감지기·스마트워치는 매일~수일 충전 필요. 관리 부담이 가족에게 전가되어 실사용 단계에서 디바이스 착용을 포기하게 되는 결정적 원인
② 사후 대응 → 골든타임 유실
이탈이 '완료된 뒤'에야 알림이 오는 사후 수색 구조. 재가 치매 가족의 45.8%가 "24시간 감시의 한계"로 극심한 간병 부담 호소
→ 문제의 본질은 '위치 조회'가 아니라 "이탈을 미리 알고, 반드시 보호자에게 도달하는 알림"

## Slide 3
대안 탐색 — 기존 솔루션 vs SafeFinder
문제 해결을 위한 대안 비교와 차별화 전략
기획능력
구분
기존 배회감지기 · 워치
SafeFinder
대응 방식
이탈 '후' 알림 — 사후 수색
Warning(5분) → Emergency(30분) 2단계 사전 알림 + 즉시 SMS
배터리
매일 ~ 수일 충전
Deep Sleep ~2mA — 1회 충전 6개월~1년 (충전 부담 해소)
안전구역
단순 원형 지오펜스
WiFi·GPS·BLE 복합 + 동선 반영 다각형 SafeZone
데이터
제조사별 폐쇄 포맷
xAPI 국제표준 Statement + LRS — AI 학습·기관 연동 개방
알림 신뢰성
서버 의존 (장애 시 침묵)
단말이 직접 판정·SMS 발송 서버 불통에도 알림 도달

## Slide 4
개발 목표와 12주 로드맵
2026.05.22 ~ 08.17 (12주) — Phase 게이트 기반 일정 관리
기획능력
현재 6주차 중간 점검 게이트 통과 — Phase 1 완료율 100% (전체 일정 기준 약 50%)
Phase 1 · 1~6주 — 설계 및 핵심 개발 [완료]
한·일 조사, xAPI Statement 규격 확정(2주차), HW 시제품 6대 제작·패키징, 앱·서버·대시보드 핵심 개발
Phase 2 · 7주 — 통합 검증 [진행 중]
시제품 6대로 30회+ 시나리오 스트레스 테스트, Warning→Emergency 격상 로직 무결성 검증
Phase 2 · 8~11주 — 가족 참여 실증 [예정]
6가족 모집·1:1 단말 매칭, 사전 ZBI 설문, 4주 필드 실사용 + AI 오경보율 개선 피딩
Phase 2 · 12주 → — 정량 분석·사업화 [예정]
사후 ZBI 재시행·변화량 정량 분석, 한·일 사업화 계획서 — 이후 6개월 내 제품 출시 목표
표준 우선 설계(2주차 xAPI 확정)로 FW·서버·AI·웹이 단일 규격에서 병렬 개발 — 일정 지연 리스크 차단

## Slide 5
시스템 아키텍처
엣지 디바이스 — 무선통신 — 클라우드 — 가족용 웹이 하나의 안전망
개발능력
엣지 디바이스
ESP32-S3 + GPS(NEO-7M) + LTE-M 워치형 시제품 6대 Deep Sleep ~2mA · 1회 충전 6개월~1년
검증용 안드로이드 트리플
SFD(어르신 단말 상태머신) · SFC(보호자 앱) SFW(Wear OS) — 알고리즘 실기기 선행 검증
클라우드 · 관제
Spring Boot xAPI 파서 + LRS DB + AI 위험점수 React 반응형 대시보드 (WebSocket/SSE 실시간 팝업)
보호자 앱
SFC · BLE 등록
단말
워치 · SFD/SFW
서버 · LRS
xAPI · AI 판정
웹 대시보드
실시간 팝업
보호자 폰
SMS 직접 수신
WiFi/LTE-M 텔레메트리
긴급 SMS
이중 알림 구조: 서버·AI 분석 경로와 별개로, 단말이 직접 보내는 SMS 경로는 서버 장애에도 살아있음

## Slide 6
데이터 흐름도 (DFD) — 수집에서 예방까지
Raw 데이터 → xAPI Statement → AI 판정 → 사전 예방 알림의 4단계 파이프라인
개발능력
센서
자이로·가속도
WiFi 상태
SSID/BSSID/신호
GPS/LTE-M
좌표·정확도
SFC (BLE)
설정·안전구역
단말 텔레메트리 서비스
안전구역 판정 · 이탈 타이머 경고/긴급 에스컬레이션
로컬 저장소
타이머·구역 상태 영속화
보호자 휴대폰
SMS 수신
LRS 서버
xAPI 변환 · AI 위험점수
대시보드
실시간 팝업
SFC 대시보드
60초 폴링
프로비저닝
긴급 SMS
60초 보고
AI 위험점수는 지오펜스 이탈보다 약 10분 먼저 Warning 생성 — 보호자 개입 골든타임 확보

## Slide 7
핵심 기술과 방법론
기술 선택마다 '왜'가 있는 설계
개발능력
초저전력 HW
ESP32-S3 Deep Sleep 커널 최적화 + LTE-M(Cat-M1) 대기전류 ~2mA → 1회 충전 6개월~1년. '매일 충전' 병목을 하드웨어 수준에서 제거
xAPI 국제표준 · LRS
Raw 값을 '누가·무엇을·어디서' Statement로 정규화, Spring Boot 파서 + LRS DB 적재. 제조사 종속 없는 개방형 데이터 — AI·기관 연동 기반
AI 개인화 위험점수
고정 임계값의 오탐/미탐 한계를 개인 베이스라인 학습으로 해결 — 활발형·정주형 어르신 모두 대응. 룰 기반 + 경량 ML 하이브리드로 시작
단말 자율 상태머신
판정·에스컬레이션·SMS가 단말 내부에서 완결. 5/30분 타이머 영속화로 재시작에도 카운트 유지, FGS 이중 폴백으로 OS 강제종료에도 생존
데이터 수집·분류: 60초 주기 자이로 10샘플 + 위치·배터리·신호를 서버 스키마 그대로 축적 → AI 학습 데이터셋으로 직결

## Slide 8
구현 완성도 — 동작하는 시스템
시제품 6대 조립 준비 + 안드로이드 3앱·서버·대시보드 가동 중
구현·유용성
1
SFD — 어르신 단말
WiFi/GPS 복합 안전구역, 5/30분 에스컬레이션, 한글 SMS(이름·구역명·지도링크), 상태 영속화
2
SFC — 보호자 앱
BLE 프로비저닝, 안전구역 관리, 실시간 대시보드, 백그라운드 BLE 모니터 (Foreground Service)
3
SFW — 워치 단말
SFD와 동일 프로토콜·판정 루프 (Wear OS 포트), SMS 미지원 워치는 서버 경로로 자동 폴백
4
서버 · 대시보드
xAPI 파서 + LRS 적재 + 이력 조회 API 가동, React 반응형 웹 · 실시간 위험 팝업
실제 화면 — SFC 보호자 대시보드(위) · SFD 운영 모드(오른쪽)

## Slide 9
실기기 실측 — 이탈부터 복귀까지 전 구간 검증
2026-07-04 Galaxy S24 Ultra + 운영 서버, 실제 발송된 문자 그대로
구현·유용성
23:29
안전구역 이탈
"[SafeFinder] 아버님이 안전 구역 집을 벗어났습니다. 현재 위치: 지도링크" + GPS 모드 전환
23:34
주의 (+5분)
"주의: 안전 구역을 벗어난 지 5분이 넘어 관심이 필요합니다" + 서버 WARNING 이벤트
23:59
긴급 (+30분)
"SOS: 30분이 지났습니다. 지금 바로 위치를 확인해 주세요" + 서버 EMERGENCY, 60초 반복
00:05
복귀
"안전 구역 집에 들어가셨습니다" — SOS 반복 자동 중단
전 단계가 SMS와 서버 기록 양쪽에서 교차 검증됨 — 대시보드에서 디바이스 ID로 전체 이력 조회 가능
서비스 강제종료·앱 업데이트·재부팅 후에도 타이머가 이어지고 중복 알림이 없음을 확인 (에스컬레이션 상태 영속화)

## Slide 10
실증 추진 계획 — 주관적 만족이 아닌 정량 입증
Phase 2: 통합 검증 → 6가족 필드 실증 → ZBI 정량 분석
구현·유용성
7주차
30회+ 시나리오 스트레스 테스트
시제품 6대로 디바이스→LTE-M→LRS→AI→대시보드 전 구간 업링크 검증. Warning 미복귀 시 Emergency 격상 로직 무결성 테스트 보고서 도출
8주차
6가족 실증 인프라
치매 어르신 가정 6곳 모집, 1:1 단말 매칭·설치, 사전 ZBI(Zarit 부양부담) 12문항 + 사용성 설문
9~11주차
4주 필드 실사용
실제 배회 경로·기습 외출·정지/이동 실데이터를 AI에 피딩, 오경보율(False Alarm) 지속 개선 — SafeZone 예측 정확도 리빌딩
12주차
사전·사후 정량 분석
사후 ZBI 재시행 → 변화량 교차 분석으로 간병 부담 경감을 통계 입증, 한·일 사업화 계획서 + 일문/영문 가이드북 + 시연 영상
ZBI는 1980년 개발된 국제 표준 척도 — "편해졌다"가 아니라 몇 점 줄었는지로 유용성을 증명

## Slide 11
파급성 — 사회적 효과와 사업화
예방률 10%만으로도 사회가 체감하는 변화
파급성
연 3,300건
10% 사전 예방 시 한·일 실종 사고 차단
6,700건+
20% 보급 확대 시 연간 차단 규모
6.16조 엔
일본 비공식 돌봄비용 경감 대상 시장
7배
5년새 폭증한 실종 안전문자 행정 피로 경감
사업화 전략
• 12주 종료 후 6개월 내 제품 출시 목표
• ZBI 정량 데이터 → 제5차 치매관리종합계획(2026~2030) 정책 정합 — B2G·지자체 돌봄사업 진입 근거
• 초고령화 선행 시장 일본 우선 진출 (일문 가이드북 준비) → 독일·중국·대만 실버 헬스케어로 확장
산업 파급
• xAPI 개방형 표준 채택 — 이종 스마트홈 센서·기관 시스템과 연동되는 개방형 돌봄 데이터 모델
• 경찰·소방 수색 비용 절감, 다중 가족 공유로 돌봄 노동 분산
• 저전력 워치 + 관제 플랫폼은 아동·정신장애인 등 인접 안전 취약계층으로 수평 확장 가능

## Slide 12
팀 안심동행 — 역할 분담과 협업
4인의 전문 영역이 파이프라인 단계별로 맞물리는 구조
팀웍
방효식 (팀장)
삼성전자 Principal Engineer · 24년
FW·시스템 아키텍처 총괄 Deep Sleep 제어 · 알람 로직 · 단말 상태머신
이동엽
풀스택 7년 · 일본시장 경험
서버·웹·기획 xAPI/LRS 백엔드 · React 대시보드 · ZBI 모듈
정영호
삼성 시스템 개발 30년
디바이스 아키텍처·DB·FW 회로 배선 · LRS 스키마 · 단말-서버 정합
이광열
삼성전자 Principal Engineer · 32년
HW·PCB·기구 설계 회로도 · 저전력 부품 매핑 · 워치 패키징
협업 방식
2주차에 xAPI 규격을 먼저 확정해 FW·서버·웹이 병렬 개발 (표준 우선 설계) · 주차별 WBS로 담당자-업무 매칭·진척 트래킹 · 6주차 중간 게이트를 전원 참여 통합 점검으로 통과

## Slide 13
사후 수색이 아닌, 사전 차단.
충전 부담 없는 워치, 국제표준 데이터, 개인화 AI, 그리고
서버가 죽어도 보호자에게 반드시 도달하는 알림.
어르신이 안전구역을 벗어난 순간부터 — 보호자가 알고, 찾고, 도착할 때까지.
팀 안심동행 · 감사합니다 · Q&A